## Slide 1
De maalinrichting
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Harry Wijnants
Molenaar-instructeur
Napoleonsmolen Hamont-Achel (B)
wijnantsharry@gmail.com
Dag oude molen
Hier is nieuw graan voor je steen
Geef mij lekker meel
Info: Zingende Stenen, D.J. Abelskamp
De Korenmolen, Van Bussel

## Slide 2
Inhoud
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
3. De korenmolen
De maalinrichting
Malen
Uitmalen, breken en malen
De molenstenen
De rijn
Het vast werk
Het pennetjes werk
De Engelse rijn
Beugel of kogelrijn
Omgebouwd vast werk
Uit het werk zetten
De steenbus
De houten steenbus
De neuten steenbus
De ijzeren steenbus
Soorten stenen
Natuurstenen
Kunststenen
Maten en gewichten
Samenstelling steenkoppel
24. Samengestelde kunststeen
25. Massieve kunststeen
26. De maallaag
27. Samenstelling maallaag
28. Maalbanan
29. Het scherpsel
30. Samenstelling scherpsel
31. Snij - en maalkant
32. Straal of zwaaischerpsel
33. Het pandenscherpsel
34. Verloop van het scherpsel
35. Werking van het scherpsel
36. Links- of rechtsdraaiend
37. Welke steen kiezen
38. Controle van de steenkraan
39. Optillen van de loper
40. Slijten van de steen
41. Steen onder de rij brengen
42. Het billen
43. Goed gebilde stenen geven…
44. Uitlijnen maalinrichting
45. IJzerbalk
46. Tapbalk
47.Plaats van het taplager
48. Plaats van het taatspotje
49. Plaats van de ligger
50. Middelpunt van de ligger
51. Zwaartepunt natuursteen
52. Stellen van de ligger
53. Wijzeren bolspil
54. Uitrichten stut
55. Controle na het terugplaatsen
56. Problemen oplossen
57. Controle strijkende loper
58. Balanceren loper
59. Het lichtwerk
60. De regelateur
61. Trek- of duwregelateur
62. De steenkist of maalstoel
63. Het schuddebakje

## Slide 3
De korenmolen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Goed uitgemalen meel vraagt:
De juiste en goed onderhouden stenen
Een goed afgestelde maalinrichting
Veel ervaring is zeker een pluspunt
Door de maalinrichting, met de molenstenen, onderscheiden de korenmolens zich van alle andere molens
De maalinrichting, maalstoel
De molenstenen

## Slide 4
De maalinrichting
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Spoorwiel
Steenrondsel
Steenspil
Staakijzer
Rijn
Loper
Ligger
Molenstenen
Bolspil
Bolspil (meedraaiend) kan ook Peerijzer of stut (vast) zijn afhankelijk van de rijn.
Kaar
Kaarbomen
Schuddebakje
Steenkuip (kist)
Vonderbalk
Vonderbalk of pasbalk (verstelbaar kussen) is ook weer afhankelijk van de rijn
Tapbalk
Lichtwerk
Steenbed
Deze voorstelling is van een bovenkruier.
In de standaardmolen is de “Tapbalk” de ijzerbalk en het steenrondsel wordt rechtstreeks aangedreven door het aswiel

## Slide 5
Malen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Wat hebben we nodig om graan tot meel te malen?
Maaldruk:
Het gewicht van de stenen, soms ook het gewicht van de steenspil met rondsel (pennetjeswerk)
Hoe meer druk hoe fijner het meel, door de stenen “Bijhouden” of “Lichten”
Snijvermogen:
Dit kan natuurlijk snijvermogen (natuurstenen) of aangebracht snijvermogen zijn, het scherpsel (op kunststenen)
Draaisnelheid:
De draaisnelheid van de loper wordt verkregen door de rotatie van het wiekenkruis of waterrad, via het gaande werk over te brengen naar de stenen
Grootte van de steen. Een grote steen vraagt een lager toerental dan een kleine
De ideale omtreksnelheid van de steen is 9 m/sec, bij hogere snelheid kan de loper gaan zweven. Er is een grotere toevoer van graan tussen de stenen
‘Malen’ of ‘onder druk stuksnijden’

## Slide 6
Uitmalen, breken en malen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Wat vraagt de klant en hoe kan de molenaar daaraan voldoen?
Uitmalen:
Voor het bakken van brood en aanverwanten wordt er goed uitgemalen meel gevraagd.
De zemel zo groot mogelijk en goed uitgeschraapt.
De meelkern uitgelegd tot een vlokkige zachte bloem.
Dit kan op een tarwesteen, brede maalbaan. Traag transport onder de steen met het juiste scherpsel
Breken:
Voor het bakken van roggebrood, rogge werd dan gebroken.
Sommige bakkers vroegen zeer grof meel: ‘Twee korrels in drie delen’!
Anderen willen het wat fijner maar rogge werd altijd grof gemalen met zo weinig mogelijk bloem
Malen:
Graan voor veevoer, het mag niet uitgemalen of gebroken zijn op de voersteen, geen maalbaan
Bolsters van haver en gerst mochten wel zichtbaar zijn, maar wel kort gemalen
Haver voor paarden werd echter ook wel gebroken (geplet op pletter kan ook)

## Slide 7
De molenstenen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
De loper:
De bovenste steen hij zorgt voor de beweging en de maaldruk.
In het kropgat is plaats voor de “Rijn”
Nieuw ± 40 cm dik en afhankelijk van de grote 1000 tot 1300 kg
Loper
Ligger
Over het algemeen hebben ze beiden hetzelfde scherpsel en komen in spiegelbeeld op elkaar te liggen
De ligger is volkomen vlak
De loper is lichtjes hol, om het graan onder de steen toe te laten.
Beiden zijn in 3 banen verdeeld, hun breedte is afhankelijk van het gebruik.
Om te malen zijn er twee stenen nodig, de loper en de ligger.
Eén steen maalt geen meel !!!
De ligger:
De onderste steen dient ter ondersteuning en voor transport van graan en koellucht,
In het steenoog is plaats voor de “Steenbus”
Nieuw ± 30 cm dik en 700 kg tot 1000 kg

## Slide 8
De Rijn
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
De “Rijn” of het “Molenijzer” is terug te vinden in het kropgat van de loper.
We onderscheiden de rijn voor het vast werk of het balanceer werk
Het laat de steenspil toe de loper te draaien.
De bolspil om de loper bij te houden of te lichten
De rijn was vroeger één van de kostbaarste onderdelen van de molen, het was een gesmeed stuk en vormde samen met het klauw- en het peerijzer ‘de drie ijzers van de molen’
Vast werk
Balanceerwerk
2, 3 en 4 taks rijn
Pennetjeswerk
Beugel- of kogelrijn
Engelse balanceer rijn

## Slide 9
Het vast werk
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Klauw ijzer
4 taks rijn
Bolspil
Voordelen:
Ideaal om te breken op laag toerental
Steenspil geeft extra maaldruk
Nadelen:
Montage eist grote nauwkeurigheid
Na openbreken grote kans op ontregelen
Bij onreinheden tussen ligger en loper kan de loper niet wijken
Het oudste systeem komt het vaakst voor op standaardmolen (Vlaamse rijn)
Tap van de spil zit vast in de rijn.
De stand van de kast wil wel eens veranderen, door de vaste rijn blijft de loper evenwijdig met de ligger
De drie ijzers van de molen !!!
Het vast werk kan een 3 of 4 taks rijn zijn

## Slide 10
Het pennetjes werk
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
De rijn
De taatspot
De stut
(hout)
Rijn draait om de pot
Hard stalen pot
Olie
Pennetje
Staakijzer
Steenbus
De stut (vierkant of rond) en taatspot draaien niet
De stut staat vast op de pasbalk , tegen ronddraaien
Genageld of opgesloten tussen 4 houtjes
Voordelen:
Stenen gemakkelijk open te leggen zonder ontregeling van de rijn
Vrij eenvoudige afstelling, goed strijkend door balanceren van de loper
Bij verontreiniging tussen het graan kan de loper uitwijken
Eenvoudige houten steenbus nodig
Nadelen:
Steenspil moet zuiver uitgericht zijn
Smering taatspot alleen mogelijk na openleggen
Geen regulator mogelijk door vaste stut
Kans op slaan van de loper bij laag toerental
Stut kan ook van ijzer zijn (Peerijzer) of omgebouwde bolspil maar is geen ‘vaste’ bolspil!!!
In de molenwereld is een spil: een verticaal ‘draaiende’ as! bv; een koningsspil, steenspil enz.
Is een balanceer werk. De loper kan balanceren t.o.v. de ligger

## Slide 11
De Engelse rijn
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Rijnschoentjes
Buitenrijn
Bolspil
Binnenrijn
Loper
Ligger
Klauwijzer
Steenbus
Rijnoren
2 per rijn
De binnenrijn zit op de nok van de bolspil
Op de rijnoren van de binnenrijn ligt de buitenrijn
De loper ligt via de rijnschoentjes op de buitenrijn
De rijnschoentjes worden vast gezet in de rijngaten
Voordelen:
Grotere flexibiliteit bij het monteren,
Als de bolspil haaks op het liggeroppervlak staat en loper is goed uit gebalanceerd, wordt de zaak niet ontregelt bij het lichten van de loper
Staakijzer rust op binnenrijn en bolspil, heeft geen invloed op goed strijken
Nadelen:
Geen extra maaldruk van steenspil en rondsel
Bij laag toerental kan loper schommelen
Grote rijn neemt veel ruimte in het kropgat
Let steeds op de merktekens na openleggen
Vanaf ± 1850 veel voorkomend in Nederland zelden in Vlaanderen
Nok bolspil
Is een balanceerwerk, loper zeer bewegelijk op binnen en buitenrijn

## Slide 12
Beugel of kogel rijn
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Is ook een balanceer werk.
Een steenspil, voor onderaandrijving, lichten en bijhouden loper
Heeft geen bolspil
Beugelrijn
Meenemer of drijver
Nok
Steenspil
Loper
Voordelen:
Gemakkelijk af te stellen en eenvoudige constructie
Neemt weinig ruimte in de krop
Nadelen:
Allen gebruikt bij onderaandrijving
Nooit geschikt gemaakt voor bovenaandrijving
Meenemer drukt tegen de zijkanten van de rijn waardoor balanceren moeilijker wordt
Om balanceren toch mogelijk te maken is er een kogeltje geplaatst tussen nok en beugel
Enkel voor onder aandrijving
Opzetspil
(Spelleman)
Steenbus
Loper
Ligger
Beugelrijn
Drijver
Kogel
Kropgat

## Slide 13
Omgebouwd vast werk
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Loper
Ligger
Steenspil
Bolspil
Nok
Kogel
Leder lapje
Doel:
Om met een vast werk toch een balancerende loper te krijgen.
Werkwijze:
1½ cm van de nok afzagen, afgezaagd deel in de rijn vast slaan.
Tussen afgezaagde nok en het afgezaagde deel een kogel leggen zodat de loper kan balanceren
Afgezaagd deel
Probleem:
Steenspil op de rijn belet grotendeels het balanceren
Eventueel schuin vlak tussen de klauwen drukt rijn en ook de loper scheef.
Een lederlapje tussen rijn en steenspil geeft wat speling
Een tweede kogel tussen rijn en steenspil is ook een mogelijkheid maar moet precies boven het eerste
Deze methode kan goed uitvallen maar vaker haal je moeilijkheden in huis !!!!!!

## Slide 14
Uit het werk zetten
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
De steenspil uit het werk te zetten vraagt enige aandacht
De spil kan dan de rijn beschadigen
Kan de rijn los komen in de loper of breken
Klauw staakijzer
Fout
Goed
De klauw staat dwars op de binnenrijn !
Indien de spelling tussen de klauw en de kaken van de binnenrijn te nauw is, gaat de klauw knaaien.
In deze stand kan de molenaar hinder ondervinden om de maalinrichting uit het werk te zetten.
De steenspil kan de rijn los wrikken uit de rijngaten
Staat de klauw in het verlengde van de kantelrichting
Dan heeft de spil genoeg speling om de rijn niet te beschadigen
De molenaar kan ongehinderd de maalinrichting uit het werk zetten*
* In of uit “het werk zetten” zien we verderop

## Slide 15
De steenbus
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Metalen steenbus
Houten steenbus pennetjeswerk
Houten steenbus met neuten
De steenbus is een lager in het steenoog van de ligger.
Het moet de bolspil of de stut geleiden tijdens het bijhouden of lichten van de stenen
Eventueel de nodige smering van de bolspil voorzien
De steenbus moet enkele cm beneden het ligger oppervlak liggen en opgegoten met gips.
Door het malen slijt ook de ligger

## Slide 16
De houten steenbus
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Stuk boomstam, vuren of iepenhout, met centraal een gat net groot genoeg om de stut of het peerijzer op en neer te laten bewegen om de stenen uit te lichten of bij te houden
De bus wordt enkele cm lager dan het ligger oppervlak geplaatst. Daarna met gips opgevuld. Door het slijten van de steen moet niet telkens de bus verlaagd worden
Komt niet meer zo vaak voor.
Liggers op een standaardmolen liggen zelden waterpas, bij het kruien helt de molen wel over naar een of andere kant.
De loper wil ondanks steeds waterpas draaien.
Hierdoor veroorzaakt hij grote onregelmatige druk op de ligger en via de bolspil excentrische druk op de bus waardoor de bus beschadigd wordt.
Houten steenbus
Stut
Ligger
Loper
Vaste rijn
Pennetje
De houten steenbus oudste en eenvoudigste uitvoering voor het pennetjeswerk

## Slide 17
De neuten steenbus
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Stuk boomstam vuren of iepenhout
In het midden een gat voor de spil
Drie sleuven voor pokhouten neuten
Spie om speling op te heffen
Nog weinig in gebruik, slijtage is groot en door maar één spie kwam de spil schuin te staan
Een neuten bus, met de mogelijkheid om ook te smeren zodat ook een bolspil kan gebruikt worden
Ligger
Bolspil
Neuten
Bushout
Neut
Bushout
Spie
Staufferpot
Vulhout

## Slide 18
De ijzeren steenbus
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
IJzeren steenbus in de ligger vast gezet met oren en opgegoten met gips
In de bus zijn 3 vetkamers (Vroeger gevuld met vlas en schapenvet)
3 Kamers met pokhouten neuten die de spil moeten centeren
3 trekwiggen drukken de neuten tegen de spil.
Met deze wiggen kunnen de neuten de spil fijn afstellen
Alvorens de bus af te sluiten wordt er nog een ‘HT*-packing’ geplaatst rond de spil
*Hans Titulaer, afgeknipt beenstuk van een kous
Spil
Ligger
3 Wiggen
Steenbus
Neut
3 Neuten
3 Vetkamers
Trekbout
Borst op bout
3 Vetkamers
3 Oren
Plaat

## Slide 19
Soorten stenen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Zijn een natuurproduct en worden uit groeven gewonnen.
Hebben door hun structuur veel natuurlijk snijvermogen.
We onderscheiden:
  Franse stenen: Massieve stenen
Samengestelde stenen
  (Engelse stenen): Komen ook uit Franse groeven
  Duitse stenen: Massieve lavabasalt stenen
Natuurstenen:
Kunststenen:
Worden in de werkplaats gemaakt.
Bestaan uit een maallaag en een ballast laag.
Hebben weinig tot geen natuurlijk snijvermogen.
Dit wordt verkregen door het opleggen van een scherpsel.
We onderscheiden: Massieve stenen met een compact gegoten maallaag
Samengestelde stenen, gegoten maalbalken en zacht bodemsel

## Slide 20
Natuurstenen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
  Samengestelde Franse steen
  voor uitvoer naar Vlaanderen en Engeland
Franse stenen bestaan uit zoetwaterkwarts.
De stenen komen uit o.a.
La Ferté sous Jouarre (licht geel)
Groeven van Eperon (grijsblauw)
Duitse lavasteen
of blauwe steen
Duitse steen bestaat uit lavabasalt, een schuimachtige blauwe of grijsachtige basaltsoort.
Afkomstig uit de Duitse Eifel
Het is een volledig massieve steen.
Natuurstenen zijn uiterst geschikt om uit te malen, vooral voor tarwe en boekweit
De capaciteit is niet heel hoog maar de fijnheid is perfect.
Ondanks natuurlijk snijvermogen is het aanbrengen van een scherpsel toch nodig voor transport en afkoeling.
Op de Duitse stenen veel kerven.
Afhankelijk van het beoogde doel 50 tot 200 stuks.
Is een tamelijke zachte steen en is daarom gemakkelijk te billen maar dit moet wel vlugger gedaan worden dan de hardere Franse stenen

## Slide 21
Kunststenen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Massieve kunststeen
(linkse steen)
Samengestelde kunststeen
Met zacht bodemsel (rechtse steen)
De maallaag wordt in zijn geheel gemaakt het scherpsel profiel wordt daarna op de laag gelegd.
Dit kan steeds veranderd worden
De maallaag wordt samengesteld met vooraf gemaakte maalbalken.
Het profiel van het gekozen scherpsel kan niet meer veranderen
Kunststenen worden gemaakt in de werkplaats van de molensteenmakerij.
Werkplaats Molensteenmakerij
Hans Titulaer,
“de laatste in zijn vak!”
Malden

## Slide 22
Maten en gewichten
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
De grote, omtrek, van kunststenen wordt uitgedrukt in ‘Amsterdamse voeten’
17der = 1,50 m Ø
16der = 1,40 m Ø Meest voorkomende maten in Nederland
15der , 14der en 13der zijn ook gebruikte maten
Stenen van 1,00 m Ø (12der ) en kleiner worden ‘Wolfjes’ genoemd.
Het gewicht van de stenen is uiteraard afhankelijk van de dikte
een 17der weegt ± 36 kg per cm dikte
een 16der 31 kg per cm dikte
een 15der 26 kg per cm dikte
een 14de 23 kg per cm dikte
een 13der 20 kg per cm dikte
*Oorspronkelijk afmeting van de Ø van de steen was 17 Keulse ‘palm’ (17 x 9,6 ) = 163,2 cm Ø.
Later in Rijnlandse ‘voeten en duim’ een 17der was dan 5 voet en 3 duim (5 x 31,4 + 3 x 2,6) = 164,8 Ø
In sommige publicaties gaat men uit van de omtrek in ‘Amsterdamse Voet’ een 17der is dan 17 x 0,2831 m = 4,8127 m en een Ø van 1,53 m
** ‘wolf’ is een verbastering van het Duitse ‘Zwölf’ de oude steenmaat van 12 ‘palm’

## Slide 23
Samenstelling steenkoppel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Loper 40 cm
Ligger 30 cm
Ballastlaag ± 25 cm
Ballastlaag ± 15 cm
Maallaag ± 15 cm
Maallaag ± 15 cm
Balanceergaten
Kraangaten
Het doel van de ballastlaag is enkel gewicht geven en bestaat uit zand, grind vermengd met magnesiet en chloormagnesium.
De loper is dikker, moet maaldruk leveren
De ligger moet enkel ondersteunen
4 Kraangaten in de loper: 2 aan 2,
1 stel in het midden en 1 stel iets hoger
De reden hiervoor is: om na het gedeeltelijk afmalen van de maallaag, de balans van de steen te behouden.
Om de loper in de steenkraan te keren bij het open leggen van het steenkoppel.
4 Balanceergaten in de loper
Hier kan gewicht toegevoegd worden om de loper in balans te brengen

## Slide 24
samengestelde kunststeen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Bij deze stenen worden de balken (kerven) apart gemaakt
Daarna samengesteld in een mal en voorzien van een ballastlaag
Plaat
Hard
Half hard
Moot van 15 cm
Een eerste laag steenmateriaal van harde samenstelling wordt op de plaat aangestampt (grove kwarts met of zonder grove amaril)
Daarna wordt er een laag van half hard materiaal opgelegd (fijne kwarts)
Als het geheel opgesteven is, worden er moten van 15 cm gesneden (dikte van de maallaag) en deze kunnen verder uitharden
Hard
Hard
Half
hard
Half
hard
In een kuip wordt een ballastlaag aangestampt
Daarop komen de segmenten volgens gekozen scherpsel
Deze worden samen gekit met zeer zachte en dunne specie (van zeer fijne kwarts of zilver zand)
kit kit kit
Hard
Half hard
Kit
Ballastlaag
Dit is één van de mogelijke methodes, maar wordt niet door Hans Titulaar toegepast.
Hans giet de balken in moten van 15 cm. met een harde samenstelling (kerven).
Deze worden na het uitharden in een mal op de ballast laag geplaats en opgevuld met het zachtere materiaal (uitslag)

## Slide 25
Massieve kunststeen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
In een kuip (ring) van de gewenste Ø en een bus voor de krop, worden 4 bussen geplaats voor de ballanceergaten
Daarna wordt ballastlaag gestampt met de eerste uitsparingen geplaatst voor de kraangaten
Ballastlaag is een samenstelling van fijn zand, grind vermengd met magnesiet en chloormagnesium.
Op de deels uitgeharde ballastlaag komt de maallaag met de uitsparingen voor het tweede stel kraangaten en rijngaten*
De samenstelling van de maal laag is afhankelijk van het doel waarvoor de stenen gemaakt worden
Na het uitharden wordt de steen uit de kuip gehaald.
Nu kan de maal laag afgewerkt worden.
De loper krijgt zijn nodige entré
Ook wordt het gewenste scherpsel aan gebracht
Ballastlaag
Maallaag
* Afhankelijk van de gebruikte rijn:
vaste rijn 2, 3 of 4 gaten,
balanceerrijnen 2 rijngaten
De ligger wordt op dezelfde wijze gemaakt
Ballastlaag minder dik
Geen ballanceergaten, rijngaten of kraangaten
Maken van een loper:

## Slide 26
De maallaag
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Afhankelijk van het doel van de stenen, wordt bepaald uit welk materiaal de maallaag wordt gemaakt.
Gebruikte grondstoffen:
Kwarts: zelfde materiaal als de Franse steen. In kleine stukjes gebroken en gesorteerd. Voor molenstenen steentjes Nr 4 tot 12 Kleinste getal is het grofst (1)
Amaril: Een zeer harde basaltsoort, ook gebroken en zelfde klassering als kwarts. Afkomst Griekenland, eiland Nixos. Heeft zeer scherpe randjes (2)
Flintsteen: vuursteen of keisteen, erg hard, bestaat uit cryptokristallijn; siliciumdioxide (kwarts) en veel kristalwater. Te vinden in de vuursteenmijnen te Spiennes (b) maar ook tussen Rijcholt en Sint Geertruid (Nl Limb.) (3)
Bindmiddel, waterglas en gips, nu vloeibare magnesiumchloride(4) (Chloormagnesium) en het vaste magnesiumoxide(5) (magnesiet)
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)

## Slide 27
Samenstelling maallaag
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Het gebruik van de steen bepaald de samenstelling van de maallaag
Het spreekt voor zich dat de molenaar geen stenen gaat wisselen telkens hij een ander graan gaat malen.
Daarom gaat hij overwegen wat het hoofddoel is een voersteen of een tarwesteen.
In overleg met de steenmaker wordt er een steen gemaakt die het best voldoet.
Niet allen het gebruikte materiaal maar ook het soort scherpsel moet bepaald worden
Is de structuur van de steen grof, dan heeft hij veel natuurlijk snijvermogen: steen is “GRAAG”
Door het afmalen kan de steen “VAST” worden, er komen glanzende delen op de maallaag. Tijd om te billen !!!
Een steen voor het uitmalen (bakker) bestaat uit 100% kwarts
Een harde steen voor het koekmalen wordt gemaakt uit 50% kwarts en 50% amaril
Een steen om maïs te malen bestaat uit 75% kwarts en 25% amaril
Een rogge breeksteen kan wel 100% Amaril bevatten

## Slide 28
Maalbanen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Krop gat Loper
Steenoog Ligger
1ste baan: Krop, Entree
Verdeling van het graan
2de baan: Breekvlak
Breken van de graankorrel
3de baan: Maalbaan
Uitmalen
Het maalvlak wordt ingedeeld in 3 maalbanen
Breedte van de maalbaan is afhankelijk van het eindproduct. Uitmalen breed, veevoer smal

## Slide 29
Het scherpsel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Functie:
Kunstmatig snijvermogen leveren
Het te malen goed de nodige koeling geven
Het transport van het maalgoed verzorgen.
Het scherpsel:
handmatig aangebrachte kerven op het maaloppervlak
Soorten scherpsels:
Niet-panden scherpsels, concentrisch of excentrisch
  Zwaai(gebogen)scherpsels
  Stralen(recht)scherpsels
Panden scherpsels, met vóór- of achterligging
  Zwaaipanden
  Recht panden
Wat bepaalt het scherpsel?
De structuur van de steen
Het te malen goed
Het gewenste eindresultaat

## Slide 30
Samenstelling scherpsel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Ligger
Hoofdkerf
Uitslag of
bodemsel
Nevenkerf
Snijhoek
De kerf of maalbalk:
Door de loperkerf over de liggerkerf te draaien, wordt het graan gebroken, gemalen of uitgemalen door snijden en wrijven
De uitslag of bodemsel:
Door de draaibeweging van de loper wordt het graan in de uitslag van de ligger naar de steenomtrek gedreven
Ze trekken lucht uit de krop om de stenen en maalgoed te koelen
De snijhoek:
De snijhoek, gevormd door de kerven, bepaald de tijd dat het graan onder de stenen is.
Hoe groter de snijhoek hoe meer capaciteit, malen voor veevoer
Hoe kleiner de hoek hoe lager de productie, uitmalen voor bakmeel
De kerven van de loper en de ligger maken een schaarbeweging waardoor de snijhoek zich van de kern naar de omtrek van de steen verplaats.

## Slide 31
Vijl- of snijkant en maalkant
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Op de overgang van de kerf en de uitslag hebben we :
een vijlkant (rechte kant) om het graan te snijden
een maalkant (oplopende kant) om het graan uit te malen
Doel van
de vijlkant: korrels en koellucht transporteren
de maalkant:
  Op de ligger, graankorrel tegenhouden
  Op de loper, graankorrel snijden en over de kerf van de ligger uit malen
Loper
Ligger
Kerf
Uitslag
maalkant
Vijlkant
Ligger en loper hebben bij voorkeur hetzelfde scherpsel
De loper komt omgekeerd op de ligger
door de draaibeweging van de loper kan het maalkoppel functioneren
Vijlkant
Maalkant

## Slide 32
Straal- of zwaai scherpsel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Het straal - of recht scherpsel
Het zwaai - of regenboog scherpsel
C
C is een excentrisch scherpsel of met voorbijligging.
D
D Is een concentrisch scherpsel, de kerven komen in het centrum van de krop
A
Door de vorm en voorbijligging van de kerven neemt de snijhoek toe naar de omtrek. Veel capaciteit maar minder uitmaling en vraagt veel kracht
A is een excentrisch scherpsel, De kerven raken aan een hulpcirkel
B
Dit scherpsel komt maar weinig voor in de maalderij. Het is moeilijk te scherpen (houding).
Dit scherpsel heeft weinig capaciteit maar is zeer geschikt voor uitmalen
Hoofdkerf vanuit middelpunt, bijkerf met voorbijligging. Onvoldoende toegang in de krop, weinig product, goed uitmalen
B Is een concentrisch scherpsel, de kerven vertrekken vanuit het centrum van de krop

## Slide 33
Het panden scherpsel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Achterpand: nevenkerven een steeds kleinere voorbijligging
Hoofdkerf loopt voorop
Rechtpand: komt wel eens voor op een Franse, (Engelse steen).
Lage productiviteit, goede uitmaling
Voorpand: nevenkerven een steeds meer voorbijligging. Nevenkerven liggen vóór de hoofdkerf. Hoge productie geschikt voor traag draaiende stenen
Bij een panden scherpsel is de verdeling van de kerven zeer gunstig.
Weinig in de krop, meer in de breekbaan en veel in de maalbaan.
Aantal panden bij voorkeur een veelvoud van 4.
Een pand bestaat uit 1 hoofdkerf en 3 à 5 nevenkerven
Voorpand
Achterpand
Zwaaipand: veel voorkomend.
De nevenkerven krijgen een steeds grotere voorbijligging, dus meer productie
Granieten Franse steen

## Slide 34
Verloop van het scherpsel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
De uitslag van het scherpsel verloopt vanaf het kropgat naar de buiten omtrek van de steen
In de krop: Om een snel transport op een klein oppervlak te bekomen wordt de maalkant en de vijlkant diep uitgeslagen ‘Vierkant uitgeslagen’
Op de breekbaan: Worden de kerven en uitslag breder, in de uitslag wordt de maalkant minder diep ‘Uitgelepeld’
Op de maalbaan: maalkant gaat volledig over op de kerf. Voor bakmeel is de maalbaan breed, op een voersteen smal
In de krop ‘vierkant uitgeslagen’
Op de breekbaan ‘uitgelepeld’
Krop
Breekbaan
Maalbaan

## Slide 35
Werking van het scherpsel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Loper
Ligger
In de krop: De graankorrels worden verdeeld en door de draaiing van de loper naar de steenomtrek gedreven
Loper
Ligger
Op de breekbaan: De graankorrel wordt tegengehouden door de maalkant en door de maalkant van de loper doorgesneden
Loper
Ligger
Op de maalbaan: Hier is geen maalkant meer het gebroken graan wordt hier op de kerf uitgemalen.
Maalkant
Vijl- of snijkant

## Slide 36
Links- of rechtsdraaiend
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Links draaiende steen, scherpsel buigt linksaf
Rechts draaiende steen, scherpsel buigt rechtsaf
links
rechts
Gebogen scherpsel
Recht scherpsel
Bij het scherpsel loopt de vijlkant steeds voorop
Loper
maalkant
vijlkant
Loper
Trek een lijn vanuit het kropgat naar de steenomtrek
maalkant
vijlkant
Kijk ook hier vanuit de krop naar de steenomtrek
rechts
links
Afhankelijk van het gaande werk hebben we links of rechtsdraaiende stenen.
Links draaiende stenen vinden we terug in een standaardmolen
Rechts draaiende stenen in een bovenkruier
In een watermolen kunnen beiden voorkomen

## Slide 37
Welke steen kiezen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Uitmalen: Tarwesteen
Geen grote capaciteit
Bij voorkeur natuurstenen
Kunststenen:
  Weinig kerven
  Rechte of rechtere kerven
  Weinig of geen voorbij ligging
  Brede maalbaan zonder maalkant
Veevoer malen: Voersteen
Grote capaciteit
Kunsstenen
  Veel kerven
  Gebogen kerven
  Meer voorbijligging
  Pandsel
  Smalle meelbaan met maalkant
Het is niet aan mogelijk om alle uitersten in één steen te verwerken.
Beter enkele uitersten wat afzwakken en in overleg met steenmaker.
Om (nieuwe) stenen voor de molen aan te schaffen moet de molenaar een keuze maken.
Deze is afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruik gaan worden

## Slide 38
Controle steenkraan
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Voor gebruik controle van de steenkraan !!!!!!
Staat van het hout
Opsluiting ronde tappen op vloer en zoldering eventueel smeren
Verbindingen tussen boom, arm en schoor moeten goed aansluiten
Zeker ook de toestand van het spindel controleren!!!!
Staander of boom
Arm
Schoor
Steenkraan bestaat uit eikenhouten boom of staander met aan de uiteinden ronde tappen die het mogelijk maken om te draaien.
Een arm waar een draadspil of spindel met vierkante draad (grote kracht) doorsteekt.
Een schoor (korbeel) ter ondersteuning
Draadspil of spindel
Haken voor kraanbeugels
Moer met twee vleugels
Vierkante draad
Na gebruik spil oliën en beschermen tegen stof
Om de stenen te ‘billen’ of scherpen moet de loper en de ligger gescheiden worden
De loper wordt opgetild door middel van de ‘steenkraan’

## Slide 39
Optillen van de loper
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Kraangat
We hangen de beugels aan de haken van de spil.
Laten de spil zakken tot we de pennen in de kraangaten kunnen steken
Gebruik steeds de kraangaten in het midden van de steendikte
Hou voldoende ruimte tussen de steen en de beugel eventueel een ring tussen steken
Draai met de vleugels de steen omhoog tot hij vrij komt van de bolspil
Nu kan je met de steen draaien tot hij voldoende hoog is om te keren in de beugel
Om de loper te billen leg hem omgekeerd op de ligger
Om de ligger te billen draai de loper met de steenkraan weg van de ligger
Pen
Let goed op de merktekens van de rijn, spil en loper
Tijdens het dichtleggen van het steenkoppel moeten deze terug op dezelfde plaats komen
Laat nooit een steen rechtstaan zonder in de beugel te hangen
Leg links en rechts van de steen een spie !!!!
Kraanbeugels

## Slide 40
Slijten van de stenen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Loper
Loper
Ligger
De loper hol
De loper vlak
De ligger vlak
De loper moet hol zijn om toegang van het graan onder de stenen mogelijk te maken
Na een tijdje malen slijten de loper en de ligger in de maalbaan. De entree wordt onvoldoende
Laten we dit verder gebeuren dan wordt de loper bol en de ligger hol. Toegang van het graan onder de stenen nu onmogelijk
Ligger
Loper
De ligger bol
Bij het openleggen van de stenen, steeds ligger onder de rei brengen
Op de ligger zijn de sporen van slijtage het eerst waar te nemen op de maalbaan

## Slide 41
Steen onder de rei brengen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
“Onder de rei” brengen betekent:
De stenen controleren op oneffenheden en slijtage
Loper
Ligger
De houten rei:
3 delen om en om gelijmd om kromtrekken te voorkomen,
20 cm langer dan Ø van de steen
De loper: hol of arm uitgeslagen rond de krop, vlak op de maalbaan
De ligger: volledig vlak
De rei, insmeren met ‘steenrood’ ⃰ , kleurstof en over het maaloppervlak wrijven.
Verhoogde gekleurde punten afvlakken met kneushamer.
Niet op de maalbaan!!! Daar kerven iets smaller maken
Hol
Vlak
De rei
Steenwijzer
⃰ steenrood, vervanger van ‘bolus’ , verboden vanwege giftig

## Slide 42
Het billen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
A
B
C
D
A1
B1
D1
Slijtagelijn
Lamp en kussen
Kneus- en bilhamer
De uitslag moet hol A uitgelepeld worden. Niet bol C, zo blijft de uitslag langer breed (A1)
Bij een bolle uitgelepelde uitslag wordt deze na dezelfde slijtage te smal (C1)
Hol
Goede houding: ellebogen steunend op de knie en slaan uit de pols
De lijnen (maalkant) uit tekenen
C1
Bol
Wanneer billen:
Als het gemalen product te warm wordt
Als de loper hobbelt

## Slide 43
Goed gebilde stenen geven …
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Getekende handen van een scherper
Maar mooi meel !!!!!

## Slide 44
Uitlijnen maalinrichting
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Om een goede kwaliteit van je product te krijgen moet de afstelling van de maalinrichting perfect zijn alsook de juiste stenen en het juiste scherpsel.
Tapbalk of
ijzerbalk (standardmolen)
Taatspot
schietlood
De voornaamste richtpunten zijn:
het taplager,
de ligger
het taatspotje
Vanaf taplager tot in taatspot alles in èèn loodlijn
Ligger

## Slide 45
IJzerbalk
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Bij een standardmolen moet het steenrondsel (lantaarn) zo klein mogelijk gehouden worden.
De overbrengverhouding is kleiner dan in een bovenkruier.
Soms is een kromme ijzerbalk tussen de daklijsten nodig om zo dicht mogelijk bij het aswiel te komen.
Het taplager komt in het midden van de balk.
IJzerbalk
De schuine stand van de as en haaks daarop het aswiel
( rol voor het gebruik van de steenreep)
Heimolen Leende
Molen ‘De Haag’ Beuningen

## Slide 46
Tapbalk
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Bij een bovenkruier draait steenspil in de tapbalk.*
Hier kan de korenmolen ‘in of uit zijn werk gezet worden’
Door de keerneut uit de tapbalk te halen kan de steen uit zijn werk gezet worden
Door de keerneut terug te plaatsen kan de spil niet meer terugvallen
Zo kan je los of “Voor de Prins” draaien
Vaste tapbalk
Keerneut
In het werk
Uit het werk
* De tapbalk wordt soms ook spilbalk genoemd maar soms ook foutief als ‘IJzerbalk’
Tap van de steenspil
Keerneut

## Slide 47
Plaats van het taplager
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Het uitlijnen van de maalinrichting begint bij het taplager in de tapbalk
Tapbalk
Steenrondsel
Spoorwiel
Koningsspil
Spoorwiel
Steenrondsel
Straal steekcirkel
a
Straal steekcirkel
b
De afstand (C) tussen de aslijn van de spil en de aslijn van de koningsspil is gelijk aan de straal van de steekcirkel van het spoorwiel (a) plus de straal van de steekcirkel van het steenrondsel (b)
Aslijn koningsspil
Als we de plaats van het centrum van de spil (tap) kennen, kunnen we de spilbalk vastwiggen
In de praktijk plaatsen we het steenrondsel en spoorwiel in het werk.
We controleren of de spiegel van de kammen van het spoorwiel gelijk komt met de achterkant van de staven in het steenrondsel
C = a + b
C
a
b
Aslijn steenspil

## Slide 48
Plaats van het taatspotje
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Kussen
Schietlood
Steenspil
tapbalk
Licht werk
Loper
Hardstaal
Lood
Pasbalk
Wiggen
Het taatspotje is een gietijzeren bakje met daar in een hardstalen potje waarin de bolspil draait.
Voorbereiding:
Om een mooie uitlijning te verkrijgen moet de pasbalk vooraf met de waterpas horizontaal gezet worden
Het centrum van het taatspotje, op de pasbalk, wordt met een schietlood vanuit het hart van het taplager bepaald
Het taatspotje komt op de pasbalk in het kussen.
Het schietlood moet in het hart van het potje komen.
Met wiggen kan het kussen met taatspotje nu in de juiste positie verplaatst worden
Wanneer de bolspil zijn weg gevonden heeft wordt het taatspotje met vloeibaar lood in het bakje vast gezet.
Voor het pennetjeswerk, met stut, is geen taatspotje of kussen nodig

## Slide 49
Plaats van de ligger
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Met het schietlood vanuit het hart van het taplager, door het centrum van het liggeroog tot in het taatspotje, kunnen we de plaats van de ligger bepalen
Het schietlood moet door de centrum (steenbus) van de ligger gaan.
De rand van de ligger t.o.v het schietlood moet overal gelijk zijn (A) = (A).
Met een koevoet kan de ligger verschoven worden op het steenbed
Eenmaal de ligger op zijn plaats, kan hij vastgelegd worden met houten klossen (C) op het steenbed.
Op deze klossen komt een houten ring, de steenring.
Rond de ligger, ± 2 cm onder het maaloppervlak, komt de meelring.
Op de steenring en tegen de meelring komt de steenkuip.
Tapbalk
Taplager
A
A
Ligger
Steenbed
C
C

## Slide 50
Middelpunt van de ligger
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
A
B
A1
B1
C1
1
2
3
4
We slaan in A een nageltje tussen steen en band
We binden een touwtje van 1 m om A en bepalen B
In het midden van AB, C plaatsen we een winkelhaak
Nu trekken een lijn loodrecht op AB en bepalen 1-2
We herhalen dit vanuit punt A1
Met eenzelfde touwtje van 1 m bepalen we B1
In C1 het midden van A1B1 plaatsen we onze winkelhaak
Zo bepalen we nu punten 3 en 4
Waar 1-2 en 3-4 elkaar snijden is het middelpunt van de steen
Werkwijze:
Om het middelpunt van de ligger te bepalen maken we gebruik van enkele touwtjes, nageltjes en een winkelhaak
Voor kleinere stenen kan gebruik gemaakt worden van een ‘Hartzoeker‘
Ook gebruikt om het hart van een schijfloop te bepalen
Foto, L Verachtert, molen Oelegem
c

## Slide 51
Zwaartepunt natuursteen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Om de rijn of steenbus te plaatsen moet het zwaartepunt van de steen bepaald worden.
Bij kunststenen is het middelpunt meestal ook het zwaartepunt.
Bij natuurstenen is dit niet vanzelfsprekend.
Holle ruimtes in de steen zijn niet zichtbaar !
B
A
We leggen midden over de ligger een lang hoekijzer of 2 kortere ter hoogte van twee kraangaten of rijnschoentjes A/B
Met een koevoet verplaatsen we in (A) de loper tot (C) en (D) in quasi in balans liggen. Punt (B) blijft onaangeroerd
Met een waterpas brengen we de punten van het hoekijzer over op de bovenkant van de loper. E/F
We herhalen deze procedure ter hoogte van de twee andere kraangaten (C) en (D)
Met een touw verbinden we de tegenoverliggende punten C/D en E/F. Op de kruising bevindt zich het zwaartepunt.
loper
C
D
Koevoet
Balancepunt
E
F
Hoekijzer

## Slide 52
Stellen van de ligger
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Een mooie maalgang begint met de perfect vlakke ligger
1
2
3
Leg de ligger steeds op 3 punten.
3 hardhouten wiggen of 3 stelbouten door zolder- of extra geplaatste balken steeds 120° t.o.v. elkaar
Op maalvlak van de ligger leggen we 3 vlakke metalen of glasplaatjes, steeds boven een wig of stelbout.
Nu leggen we op punt 1 en 2 een waterpas en bepalen nu enkel het hoogste punt.
Vanuit het hoogste punt de waterpas naar punt 3 en bepalen weer het hoogste punt.
Nu kennen we het hoogste punt van de loper.
Met de wiggen of stelbouten brengen we de twee lagere punten op dezelfde hoogte als het hoogste punt.
Waterpas
Stelbout
2 van de 3 Stelbouten door steunbalken
Met een koevoet is de ligger op juiste afstand liggerrand-schietlood gebracht.
Stalen plaatje hierop rust de ligger
De ligger ligt nu perfect horizontaal !

## Slide 53
Wijzeren bolspil
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Steenwijzer
Taatspotje
Bolspil
1
2
3
Steenwijzer
Pasbalk
De steenwijzer klemmen we op de nok van de spil, evenwijdig met de ligger en het pennetje 5 cm binnen steenomtrek.
Juist boven de 3 wiggen leggen we een plankje of glasplaatje.
Pennetje
De wijzer wordt net boven een van de wiggen vast gezet.
Het Pennetje wordt nu vastgezet tot op het glasplaatje.
We draaien de wijzer 120° tot boven het 2de plaatje.
We contoleren de afstand pennetje-plaatje.
We veranderen nog niets en controleren nu het 3de punt.
Pennetje
Wijzeren is aangewezen telkens we het steenkoppel openleggen
De spil moet loodrecht staan t.o.v. het liggeroppervlak en in het hart van de ligger
De bolspil heeft een grote invloed op een goed strijkende loper met balanceer rijn
Controle vanaf taplager
wig
Waar de ruimte het grootst is slaan we de wig in het steenoog aan.
Waar de afstand het kleinste is lossen we de wig iets.
We doen dit tot de 3 meetpunten gelijk zijn.
Draai nooit met de wijzer enkel met de spil!!!!
Om de bolspil te centeren kunnen we gebruik maken van de ‘steenwijzer’

## Slide 54
Uitrichten stut
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
10
10
Schietlood van uit hart taplager
Ligger
Vulhout
Stut
Stut
Pasbalk
Schroefoog
10
10
Taatspotje
We plaatsen de steenbus zoals bij de bolspil.
De stut met taatspotje door het hart.
Laten dan een schietlood vanuit het hart taplager tot in het hart van het taatspotje.
Met 3 wiggen houden we de bus voorlopig op zijn plaats.
Onder aan de houten steen bus draaien we 2 schroefogen onder een hoek van 90° op 10 cm van de stut.
Hieraan hangen we 2 schietloodjes.
We verstellen de stut op de vondelbalk tot we onder en boven gelijke afstanden (10 cm) hebben en zetten de stut vast.
Nadat de stut vast gezet is op de vonderbalk kunnen we de steenbus ook vastzetten in het liggeroog met vulhouten en eventueel opgieten met gips.
De hoogte van het taatspotje boven de ligger is van belang.
Hier komt het pennetje in waarop de rijn komt
Hebben we een mooie rechte stut dan kan dit ook met een waterpas ipv schietlood
Het nauwkeurig plaatsen van de stut is minder belangrijk dan de bolspil
De stut heeft geen invloed op de loper

## Slide 55
Controle na terug plaatsen
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Na het plaatsen van de loper moet hij mooi strijken maar……
wees niet te gauw tevreden!
Controle:
Vraag hulp van een collega.
Verwijder het contragewicht van de licht
Plaats een lichtbron aan de overzijde
Laat de collega de loper volledig uitlichten.
Controleer of de maalspleet overal gelijk is
Draai de loper telkens ¼ en controleer.
Blijft de maalspleet gelijk (A=A) dan lijkt het goed te zijn.
Bijkomende controle:
Laat je hulp de loper gecontroleerd op de ligger ‘vallen’.
Als we de loper met één tik op de ligger horen ‘vallen’ is het oké
We lichten het steenkoppel volledig uit, lichten de vang en laten de loper, zonder steenkuip, lopen.
Langzaam en gecontroleerd bijhouden.
De loper moet de ligger overal op het zelfde moment raken.
Mijn instructeur vertelde mij dat zijn vader, beroepsmolenaar, 4 muntjes op de ligger plaatste die moesten alle 4 tegelijk wegvliegen ( hij noemde dit schieten)
Stellen we na controle van de maalspleet en het laten ‘vallen’ van de loper onnauwkeurigheden vast dan moeten we de oorzaak zoeken en oplossen
Loper
Ligger
A
A

## Slide 56
problemen en oplossing
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Stellen we bij de controle onregelmatigheden vast. Dan hebben we twee mogelijkheden.
Door het gewicht kan de pasbalk doorbuigen, rijn goed maar de spil staat niet meer haaks op het liggeroppervlak
De rijn kan toch verschoven of losgekomen zijn, loper staat niet meer haaks op de spil
1. De loper komt op één zijde eerder los, na ½ draai op dezelfde plaats. Spil staat niet meer haaks
A
B
B
A
Oplossing: het kussenblok omwiggen*
1. Aan de zijde waar de loper de ligger raakt wig oplossen
2. Tegenovergestelde wig aanslaan
2. Het laaghangende deel van de loper na ½ draai op een andere plaats (sleept over de ganse omtrek)spil staat haaks
A
A
B
B
Oplossing: Loper volledig bijhouden (druk wegnemen)
1. Bij kleine afwijking gesmede spie onder de laagste rijntak
2. Bij grote afwijking ligger terug op de kop en rijn opnieuw inleggen
* Omwiggen is kussen verplaatsen, ‘oplossen’ is stelwig lossen, ‘aanslaan’ is vaster slaan.

## Slide 57
Controle strijkende loper
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Na het plaatsen van de loper en steenspil, even vlot draaien met uitgelichte steen.
Daarna flink bijhouden (schieten) en terug uitlichten tot we een maalspleet hebben tussen ligger en loper van ± 2mm.
Controle door lichtbron te plaatsen aan de overzijde van het steen koppel.
Ligger
Loper
A
B
Maalspleet blijft gelijk
Goed
Loper raakt de ligger op één punt
Loperoppervlak danst t.o.v. liggeroppervlak
Fout
Kussen omwiggen (*)
Neuten in bus bijstellen
Scheef staande spil
(*) Omdat bij een balanceerwerk een goede uitloding van taplager t.o.v de taatspot noodzakelijk is, mag deze niet verstoord worden. Omwiggen(1) is dan niet mogelijk. Hier moet naar onregelmatigheden in de steenbus (neuten) gezocht worden
Dansende maalspleet

## Slide 58
Balanceren van de loper
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Vaststellen van het zwaarste punt:
Laat uitgelichte loper draaien.
Langzaam bijhouden tot hij ligger raakt.
Op dit punt gaan we staan met een krijtje en bewegen het naar de zijkant van de loper telkens hij dit punt passeert.
We trachten de cadans te pakken te krijgen.
Eenmaal de cadans te pakken drukken we het krijtje telkens kort tegen de loper.
70°
20°
Zwaar punt
Het aangeduide punt bevindt zich ter hoogte van een balanceergat.
We leggen ballast in het tegenoverliggend gat (B)
Of we nemen ballast weg uit het gat nabij het zwaar punt (C)
Het aangeduide punt bevindt zich tussen twee balanceergaten.
We trekken vanuit het zwaar punt door het hart van de steen en meten de afstand tot de twee punten (70° en 20°)
We verdelen het balanceergewicht evenredig tussen beide overliggende gaten. Het zwaarste in het dichts bij gelegen
7/ 9de in (B) en 2/9de in (A)
Of in dezelfde verhouding wegnemen 7/ 9de uit ( C) en 2/9de uit (D)
A
B
Na iedere aanpassing controleren…… Wees niet te gauw tevreden !!!!
C
D

## Slide 59
Het lichtwerk
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Bijhouden
Stenen op elkaar
Lichten
Stenen van elkaar
Pasbalk
Lichtijzer
Lichttouw
Het lichtwerk of de licht is de constructie die de bolspil, de rijn, de loper en de steenspil draagt en op en neer doet bewegen is “ Het Lichtwerk” of “ Het Paard”
Scharnierpunt
Lichtstok
Pasbalk
Lichtboom
Kruisvonder
Riem
Lichtwerk met kruisvonder
Lichtwerk met lichtboom
Molenaarsplicht
De hand aan de licht
Houdt een oogje in ‘t zeil
Past op bij buien
Let op het kruien
Lichtboom
Scharnierpunt

## Slide 60
De regulateur
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Riemaandrijving
(Koningsspil)
Steenspil
Bolspil
Stut
Kruisvonder
Kan steeds handbediend worden
Door de belasting van de stenen, door te lichten of bij te houden, regelt hij de snelheid van het gevlucht en behoudt men de fijnheid van het te malen product
Als de snelheid van het gevlucht toe neemt, neemt ook de snelheid van de steenspil toe en verhoogt de toevoer van de vruchten in de krop.
De maaldruk neemt af en het meel wordt grover.
Door de stenen bij te houden verhoogt de belasting en behoud het meel zijn gevraagde fijnheid.
Door de belasting neemt ook de snelheid van het gevlucht weer af. De regulateur werkt nu weer omgekeerd.
Snelheid neemt toe
Loper wordt bijgehouden
Vonder- of pasbalk
Een regulateur is beperkt binnen een bepaald toerental
Te lage snelheid levert te weinig centrifugale kracht om de gewichten te tillen.
Te hoge snelheid, te veel centrifugale kracht met als gevolg dat de stenen vast op elkaar komen te liggen

## Slide 61
Trek- of duwregulateur
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Riemaandrijving
Trekregulateur
Bij toename wordt de stang opgetild
Drukregulateur
Bij toename drukt stang naar beneden gedrukt
Riemaandrijving
Regulateurstang
Een trek- en een drukregulateur kunnen één of meerdere koppels bewegen
Door de toename van de snelheid worden de zware kogels door centrifugale kracht van de as af bewogen.
Via de kogelarmen wordt de beweging op de klos overgebracht.
Deze klos brengt de verticale beweging over op het lichtwerk.
Beweegbare klos
Proefondervindelijk afstellen door de molenaar
Liefst bij onregelmatige wind
Hoog toerental (steenspil)
Door lengte van de hefbomen
Gewicht van de kogels
Goede werking is afhankelijk geduld van de molenaar

## Slide 62
De steenkist of maalstoel
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
kaar
Kaarbomen
Na controle en eventueel het balanceren van de loper, de steenspil in de rijn laten zakken en de tapbalk terug geplaatst, kan de steenkist geplaatst worden
Deze kan bestaan uit één ring of uit meerdere delen.
Ze wordt afgedekt door 3 kistdeksels onder de kaar blijft een uitsparing voor het schuddebakje.
Op de steen kist komen de kaarbomen
Op een van de kaarbomen komt de hanekam en geleiding van de afhouder
Op de andere komt de
De kaarbomen dragen de kaar dragen.
Nog op de steenkist de bok, of het ‘tiendebakje’*, als steun voor het omschudden van de zak graan
Het tiende bakje
* Het ‘tiendebakje’
Het kreeg zijn naam uit de tijd dat de molenaar het scheprecht had
Hij schepte er één schep graan van de te malen zak.in, zijn maalloon.
Met een schuifje kon hij hieruit het geschepte graan halen om te malen waarna hij het meel verkocht
Steenkist
Kistdeksel

## Slide 63
Het schuddebakje
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Om het geheel af te ronden moet het schuddebakje op gehangen worden
Het schuddebakje (schoe, schoentje genoemd) hangt met kettinkjes aan de kaarbomen, onder de kaar, tot boven het kropgat.
Aan de achterkant hangt het bakje op een pennetje
schuddebakje
Klapspaan
schuddebakje
Gaten afstellen schuddebakje
Afhouder
Veter of pees
Hanger
Afstelling:
De helling kan geregeld worden door de hanger op de hangerkam of door de veter of pees met een krabbelrad op de meelpijp
De hanger trekt het schuddebakje tegen de klapspanen
Met de afhouder kan het schuddebakje van de klapspaan afgehouden worden (aan de meelpijp)
Magneet aan rand voorkomt beschadiging van stenen en metaal in het meel
magneet
afhouder
Met een aanhouder en afhouder kan een fijn afstelling bekomen worden
Aanhouder
hangerkam

## Slide 64
De maalinrichting
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg
Bedankt voor jullie aandacht
Succes !!!!!
Van graan tot meel !!!

## Slide 65
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg

## Slide 66
Het Gilde van Molenaars
Afd. Limburg